## Slide 1
ROS开发实践
ROS Summer School 2017
符国和
爱啃萝卜机器人，深圳

## Slide 2
ROS 开发实践 之 ROS机器人竞赛 Games
初级赛：
（遥控机器人组）比赛选手站在场地外，用手机遥控机器人， 让机器人从“起点”沿红线轨迹和蓝线轨迹到达“终点”。 比赛限时为5分钟,5分钟内完成任务，成绩有效；否则无效。
中级赛：
（跟随机器人组）比赛选手站在机器人前方，让机器人跟随选手移动， 从起点沿红线轨迹和蓝线轨迹到达终点。比赛限时为3分钟,3分钟内完成任务， 成绩有效；否则无效。
高级赛：
（自主机器人组）机器人自主运动，从“起点”沿红线轨迹和蓝线轨迹到达“终点”。 比赛限时为10分钟,10分钟内完成任务，成绩有效；否则无效。

## Slide 3
多机共享
ROS 开发实践 之 多机共享协同
分布式计算
资源共享
多机协同
...

## Slide 4
主机（master）配置
ROS 开发实践 之 多机共享协同
首先，关闭你所有的终端（Terminal） 关闭 所有 roscore 和roslaunch 启动的窗口 （ Ctrl +C ）
查看ifconfig 查看：
$ ifconfig
打开 .bashrc 文件：
$ gedit ~/.bashrc
在.bashrc 文件后面加入ROS_MASTER_URI 和ROS_IP：
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.118:11311
export ROS_IP=192.168.1.118
保存 .bashrc 文件。然后，打开新的Terminal 或者输入：
$ source ~/.bashrc

## Slide 5
从机配置
ROS 开发实践 之 多机共享协同
首先，关闭你所有的终端（Terminal） 关闭 所有 roscore 和roslaunch 启动的窗口 （ Ctrl +C ）
查看ifconfig 查看：
$ ifconfig
打开 .bashrc 文件：
$ gedit ~/.bashrc
在.bashrc 文件后面加入ROS_MASTER_URI 和ROS_IP：
export ROS_MASTER_URI=http://192.168.1.118:11311
export ROS_IP=192.168.1.119 （从机的 IP）
保存 .bashrc 文件。然后，打开新的Terminal 或者输入：
$ source ~/.bashrc

## Slide 6
通信测试
ROS 开发实践 之 多机共享协同
主机（master）：
Master 启动 roscore
然后发布 “Hello world”:
rostopic pub -r 10 /test/topic std_msgs/String “Hello world”
从机:
订阅topic：
rostopic echo /test/topic
注意：当前的ROS只支持一个master ，所以从机不能启动roscore

## Slide 7
测试订阅camera 图像数据
ROS 开发实践 之 多机共享协同
主机（master）：
Master 启动 roscore
然后启动摄像头:
roslaunch mr_bringup 3dsensor.launch
从机:
rqt_image_view
注意：当前的ROS只支持一个master ，所以从机不能启动roscore

## Slide 8
键盘遥控
ROS 开发实践 之 多机共享协同
主机（master）：
Master 启动 roscore
然后启动底盘:
roslaunch mr_bringup minimal.launch
从机:
启动键盘控制：
roslaunch turtlebot_teleop keyboard_teleop.launch
注意：当前的ROS只支持一个master ，所以从机不能启动roscore

## Slide 9
Android APP 遥控
ROS 开发实践 之 多机共享协同
主机（master）：
Master 启动 roscore
然后启动底盘:
roslaunch mr_bringup minimal.launch
从机:
安装APP： https://play.google.com/store/apps/details?id=com.github.rosjava.android_apps.teleop.indigo&hl=zh_CN
或者：
链接：http://pan.baidu.com/s/1jHGxQGe 密码：ar4l
输入master the URL：
http://TURTLEBOT_IP:11311

## Slide 10
Android APP 开发的ROS部分
ROS 开发实践 之 多机共享协同
代码示例 ：
import org.ros.namespace.GraphName;
import org.ros.node.AbstractNodeMain;
import org.ros.node.ConnectedNode;
import org.ros.node.Node;
import org.ros.node.topic.Publisher;
private Publisher<Twist> pub;
@Override
public GraphName getDefaultNodeName() {
return GraphName.of("mover");
}
@Override
public void onStart(ConnectedNode node) {
pub = node.newPublisher("cmd_vel", Twist._TYPE);
Twist twist = pub.newMessage();
twist.getLinear().setX(0.5);
while (true) {
pub.publish(twist);
try {
Thread.sleep(500);
} catch (InterruptedException ex) {
Logger.getLogger(Mover.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex);
}
}
}
具体可参考 http://wiki.ros.org/rosjava
或者 博客
http://blog.csdn.net/F_season/article/category/2424137

## Slide 11
我们的APP
ROS 开发实践 之 多机共享协同

## Slide 12
深度图像
定义：深度图像的像素值反映场景中物体到相机的距离
获取方法：被动测距传感+主动深度传感
ROS 开发实践 之 跟随
被动测距传感：
原理：两个相隔一定距离的相机获得两幅图像+立体匹配+三角原理计算视差。
传感器：双目立体视觉
主动测距传感
原理：TOF、结构光、激光扫描等
传感器：Kinect、xtion等
Notes: 深度图像的每个像素点的灰度值可用于表示场景中某一点距离摄像机的远近
主动测距传感相比较于被动测距传感最明显的特征是：设备本身需要发射能量来完成深度信息的采集。这也就保证了深度图像的获取独立于彩色图像的获取。近年来，主动深度传感在市面上的应用愈加丰富。
主动深度传感的方法主要包括了TOF（Time of Flight）、结构光、激光扫描等。
通过对目标场景发射连续的近红外脉冲，然后用传感器接收由物体反射回的光脉冲。通过比较发射光脉冲与经过物体反射的光脉冲的相位差，可以推算得到光脉冲之间的传输延迟进而得到物体相对于发射器的距离，最终得到一幅深度图像。 TOF的深度精度不随距离改变而变化，基本能稳定在cm级。
将结构光投射至场景，并由图像传感器捕获相应的带有结构光的图案。
由于结构光的模式图案会因为物体的形状发生变形，因此通过模式图像在捕捉得到的图像中的位置以及形变程度利用三角原理计算即可得到场景中各点的深度信息。
光编码的光源被称为激光散斑，其形成原理是激光照射到粗糙物体或穿透毛玻璃后得到了随机的衍射斑点。激光散斑具有高度的三维空间随机性。当完成一次光源标定后，整个空间的散斑图案都被记录，因此，当物体放进该空间后，只需得知物体表面的散斑图案，就可以知道该物体所处的位置，进而获取该场景的深度图像。

## Slide 13
点云数据
定义：指在一个三维坐标系统中的一组向量的集合。
获取方法：与深度图像获取原理类似
ROS 开发实践 之 跟随
深度图与点云之间的关系
点云数据是由深度图得到。
深度图中的z值,就是点云中的z值。
深度图中的x，y分别表示图像的横向和纵向的点序列（而非距离）,所以必须转换得到实际三维空间中的坐标XYZ,即点云的坐标（x,y,z）
转换函数：OpenNI中的ConvertProjectToRealWorld 函数
Notes: 指在一个三维坐标系统中的一组向量的集合。这些向量通常以X,Y,Z三维坐标的形式表示，而且一般主要用来代表一个物体的外表面形状。
经如此，除（X,Y,Z）代表的几何位置信息之外，点云数据还可以表示一个点的RGB颜色，灰度值，深度，分割结果等。

## Slide 14
获取深度图像 和 点云数据
ROS 开发实践 之 跟随
启动摄像头(华硕xtion) ：
roslaunch openni2_launch openni2.launch
使用rqt查看深度图：
rqt_image_view
使用RVIZ 查看点云数据：
rosrun rviz rviz
Notes: 指在一个三维坐标系统中的一组向量的集合。这些向量通常以X,Y,Z三维坐标的形式表示，而且一般主要用来代表一个物体的外表面形状。
经如此，除（X,Y,Z）代表的几何位置信息之外，点云数据还可以表示一个点的RGB颜色，灰度值，深度，分割结果等。

## Slide 15
跟随示例讲解
ROS 开发实践 之 跟随
根据ROS wiki的demo：
https://github.com/turtlebot/turtlebot_apps/tree/indigo/turtlebot_follower
Notes: 官网的demo

## Slide 16
轨迹识别
ROS 开发实践 之 轨迹识别
轨迹
特殊性质(磁性、颜色、材料)
与背景明显差异
轨迹提取方案：
特征提取(边缘，直线)
颜色识别
Notes: 官网的demo

## Slide 17
轨迹提取
ROS 开发实践 之 轨迹识别
边缘检测
局部强度变化最明显的地方
一个特征区域的终结和另一特征区域的开始
步骤
可分为滤波、增强、检测、定位四个步骤
常见算法
Reberts，prewitt ，sobel，laplacian，canny
Notes: 边缘是图像最基本的特征，边缘检测是图像分析与识别的重要环节。在图像中，边缘是图像局部强度变化最明显的地方，主要存在于目标与目标、目标与背景、区域与区域之间。边缘表明一个特征区域的终结和另一特征区域的开始
边缘检测算法主要是基于图像强度的一阶和二阶导数，而求微分的计算对噪声很敏感，噪声的存在可能会使检测到的边缘变宽或在某些点处发生间断，因此，需要使用滤波器来滤掉噪声。大多数滤波器在降低噪声的同时也会引起边缘强度的损失，增强图像边缘可以弥补损失，但增强边缘和降低噪声之间需要折衷。
对于第一种情况：一阶微分的峰值为边缘点，二阶微分的零点为边缘点。
对于第二种情况：一阶微分的零点为边缘点，二阶微分的峰值为边缘点。

## Slide 18
轨迹提取
ROS 开发实践 之 轨迹识别
边缘检测 核心代码
cv::Mat im_gray;
cv::cvtColor( im_bgr, im_gray, CV_BGR2GRAY );
cv::Mat dst, detected_edges;
//Reduce noise with a kernel 5x5
cv::GaussianBlur(im_gray,dst,cv::Size(11,11),2); cv::Canny(dst,detected_edges, 80, 200, 3);
Notes: 滤波 有均值滤波：高斯滤波，中值滤波，双向滤波 等等
内核 必须正数和奇数 或者为零
Canny(im_gray,detected_edges, 80, 125, 3);//threshold1(80)和threshold2(123) 当中的小阈值用来控制边缘连接，大的阈值用来控制强边缘的初始分割
设置的阈值过高，可能会漏掉重要信息；阈值过低，将会把枝节信息看得很重要。很难给出一个适用于所有图像的通用阈值。目前还没有一个经过验证的实现方法

## Slide 19
轨迹提取
ROS 开发实践 之 轨迹识别
边缘提取
直线检测
cv::Mat cdst;
CvSeq* lines = 0;
CvMemStorage* storage = cvCreateMemStorage(0);
CvMat c_image = detected_edges;
lines = cvHoughLines2(&c_image, storage, CV_HOUGH_PROBABILISTIC, 1, CV_PI / 180, 80, 50, 10);
Notes: cvHoughLines2 第一个参数 输入图像 8位单通道图像
第二个参数 检测到的线段存储仓
第三个参数 Hough 变换 （概率）
第四个参数 以象素为单位的距离精度，一般取1
第五个参数 以弧度为单位角度精度,一般取CV_PI/180
第六个参数 阈值 当在一条直线上的像素点数大于threshold时，才将该直线作为检测结果显示出来。该值越大，得到直线越少。
第七个参数 为最小直线长度，，即如果小于该值，则不被认为是一条直线
第八个参数 为最大直线间隙，即如果有两条线段是在一条直线上，但它们之间因为有间隙，所以被认为是两个线段，如果这个间隙大于该值，则被认为是两条线段，否则是一条。
输出的直线向量，每条线用4个元素表示，即直线的两个端点的4个坐标值
低

## Slide 20
轨迹提取
ROS 开发实践 之 轨迹识别
边缘提取
直线检测
提取出轨迹线
cv::Vec4i findClosest(std::vector<cv::Vec4i>& lines)
{
cv::Vec4i closest;
static const cv::Point ORIGIN(480, 960);
float min_dist = ORIGIN.y;
float dist;
for (int i = 0; i < lines.size(); i++)
{
cv::Vec4i line = lines.at(i);
dist = std::min(cv::norm(cv::Point2i(lines[i][0], lines[i][1]) - ORIGIN), cv::norm(cv::Point2i(lines[i][2], lines[i][3]) - ORIGIN));
if (dist < min_dist)
{
min_dist = dist;
closest = line;
}
}
return closest;
}
Notes: 输出的直线向量，每条线用4个元素表示，即直线的两个端点的4个坐标值
低

## Slide 21
轨迹提取
ROS 开发实践 之 轨迹识别
边缘提取
直线检测
提取出轨迹线
轨迹的方向
cv::Vec4i c = findClosest(lines);
/* Extract points from the closest line. */
cv::Point2i p1(c[0], c[1]);
cv::Point2i p2(c[2], c[3]);
/* Draw the closest line. */
cv::line(img, p1, p2, cv::Scalar(255, 0, 0), 3, CV_AA);
/* Calculate the angle in degrees w.r.t the y-axis. */
int angle = (atan2(c[3] - c[1], c[2] - c[0]) - CV_PI / 2) * 180 / CV_PI;
Notes: 输出的直线向量，每条线用4个元素表示，即直线的两个端点的4个坐标值
低

## Slide 22
轨迹提取
ROS 开发实践 之 轨迹识别
边缘提取
直线检测
提取出轨迹线
轨迹的方向
线速度和角度速度
/* Generate a Twist message. */
if (angle > FW_CORNER_ALLOWED)
{
generateTwist(RIGHT, angle);
}
else if (angle < -FW_CORNER_ALLOWED)
{
generateTwist(LEFT, angle);
}
else
{
generateTwist(FORWARD, 0);
}
Notes: 输出的直线向量，每条线用4个元素表示，即直线的两个端点的4个坐标值
低

## Slide 23
轨迹提取
ROS 开发实践 之 轨迹识别
颜色识别
红色 蓝色
可采用 HSV、 YUV 等空间模型
可参考 wiki demo http://wiki.ros.org/cmvision
或者参考
https://github.com/dqyi11/ColorBlobTracker
Notes: 输出的直线向量，每条线用4个元素表示，即直线的两个端点的4个坐标值
低
消除光照影响：白平衡算法进行修正 ，首先分离三个通道 ，然后对各个通道的平均值，然后求出个通道所占增益，然后更新白平衡后的各通道BGR值（addWeighted）
光照补偿
1.直方图均衡化

## Slide 24
THANKS